# Text boxes

SWSN-P2 GPRS/4G无线压力变送器

(电池供电型)

使

用

说

明

书

南京盛亿科技有限公司

电话：025-52158433 52158422

地址：南京市江宁区天元中路128号诚基大厦8楼

## 4、参数设定

(1)同时按下EN、键，仪表进入参数设定界面，此时屏幕上方显示设定的参数项目，下方显示设定值。

(2)按EN键到需要更改的参数项，按键移动光标到要更改的数字处，然后按键更改参数设置，设置完后需要再次按下EN键保存该设置，仪表保存该参数后自动跳到下一项参数，若不需要继续修改参数值，同时按下EN、键退出参数设定界面。

(3)参数设定完毕，需要将仪表重启，即关闭仪表后稍等片刻(看到显示屏完全没有数字显示后)再次开启仪表。

(4)参数说明

P000～P001:系统保留 不要更改

P002:系数修正，范围1～255，默认100，增减1，系数则增减0.001

P003:零位修正，范围1～255，默认100，增减1，零位则增减0.01（或 0.1或 1）

P004:存储间隔 设置 1-255个采样间隔周期     P005:发送间隔 设置1-255个存储周期

P006～P009:IP地址设置                      P010：数据采样间隔 设置10-250秒

P011～P013:系统保留 不要更改                P014：端口号

P015～P019:系统保留 不要更改

## 5、常见故障处理

| 故障现象 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无显示 | 电池没电或电池板损坏 | 更换新的电池板 |
|  | 电池插头接触不良 | 更换或重新插好插头 |
|  | 液晶屏损坏 | 返厂维修 |
| 显示9*** | 探头断开 | 重新接好内部的压力探头或返厂维修 |

## 6、运输及存储

1、运输过程中应当小心轻放，严禁强烈的碰撞。

2、产品应该存放在温度-40℃～85℃ 湿度＜90% 无结露，通风干燥无腐蚀性气体的场合。

## 7、技术服务

1、因产品质量问题，使仪表不能正常工作的，我公司一年内负责免费维修。

感谢您购买本公司产品！

本手册是关于仪表的功能、设置、操作方法、故障时的处理方法等的说明书。在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用。

注意

·本手册内容如因功能升级等而有修改时，恕不另行通知。

·关于本书内容我们力保正确无误，但是一旦您发现有不妥或错误，请与我们联系。

警告

·不要在超出仪表使用条件的场合使用本仪表。

·如果不是我公司维修技术人员或者我们认可的人员，请不要拆卸仪表。

·本仪表依赖GRRS/4G移动通信网络进行数据传输，网络信号的稳定是仪表稳定运行的前提条件。

## 1、概述

SWSN-P2-GPRS/4G无线压力变送器是我公司研发的一款新型的压力检测仪表，具有高精度(最高精度可达0.02%)、低功耗(待机功耗小于0.03mA)、外观小巧美观等特点，适用于表压：-100KPa～260MPa；绝压：0～160kpa；差压：0～3500kpa（静压小于20MPa）压力的测量，已广泛应用于机械、化工、石油、造纸、制药、冶金、电力、环保及食品等行业。

## 2、技术参数

测量范围：表压：-100KPa～260MPa；绝压：0～160kpa；差压：0～3500kpa（静压小于20MPa）

精度等级：0.5级 0.2级 0.1级

待机功耗：小于0.03毫安

供电方式：内置锂电池，发送周期间隔1小时寿命1年(网络信号良好 25℃测试)

采样间隔：10～255秒可设置

存储间隔：1-255个采样间隔周期               发送间隔：1-255个存储间隔周期

工作环境：温度-30℃～80℃ 湿度＜90% 无结露

过程接口：M20×1.5外螺纹 法兰

接液材质：304  316L等

防护等级：IP65

## 3、安装与维护

## 3.1尺寸

3.2操作说明

# (1)打开仪表后部的外盖。

# (2)将2位电源开关全部由OFF位置拨到ON位置，仪表通电工作，重新合上仪表外盖即可。

# (3）若仪表出现明显的闪烁或显示暗淡，即表明电池供电不足，需要更换电池。

# [注意]· 若仪表开机后没有进入正常工作状态，可将仪表重启，即电源开关拨到OFF位置，稍等几秒后，重新拨回ON位置即可。

# · 电池的更换：取下电池板上的2芯供电插头，松开电池板螺丝，取下电池板，将新买的电池板换上，重新插上2芯供电插头即可。

## 3.3安装注意事项

(1)一般情况下，仪表应该向上垂直安装，以便于观察。

(2)不要用硬物敲击传感器或将传感器安装在有剧烈振动的场合。

(3) 本产品内部无用户可调元器件，安装时请勿拆开。

(4) 避免将装置置于热源附近及有腐蚀性气体附近。

(5) 取压口避免处于管路弯曲、分叉及形成涡流的区域，当管路中有突出物体时，取压口应取在其前面。。

(6) 测量管道压力时，若是测量气体介质，取压口应开在流程管道水平中心线以上；若是测量液体，取压口应开在流程管道水平中心线以下45°夹角内；若是测量蒸汽，取压口应开在流程管道侧水平中心线上下45°夹角内。

(7) 对于高于80℃的被测介质，应用引压管引出一段距离或加装冷凝管等以降低温度再引入变送器。引压管的变送器侧应加装仪表阀；对于易结冰的介质，在没有合适的方式避免的情况下应采用拌热措施。

第3页

第2页

第1页